Návod na pripojenie RGB pásu s prípadným použitím zosilňovača signálu.

- Napájač

- Riadenie

- RGB pás

- zosilňovač signálu

RGB pás je riadený RGB ovládačom. Ten je napájaný transformátorom s výstupom 12V DC.

Ovládač má z jednej strany vstup a to: DC+ a DC- - tu sa napája adaptér.

Výstup: V+, R/CH1, G/CH2 a B/CH3

Prívodné káble na páse RGB sa napájajú na výstup riadenia nasledovne:

V+	-	hnedá

R	-	červený

G	-	zelený

B	-	modrý

Pokiaľ dĺžka RGB LED pásu presahuje 12m, je potrebné použiť RGB zosilňovač signálu. Ten je samostatne napájaný rovnakým napájačom – ak ten zodpovedá celkovej spotrebe pásu, alebo ďalším samostatným napájačom. Prívod signálu sa privedie z konca prvého pásu, alebo sa samostatne pritiahne z riadenia a z výstupu zosilňovača ďalej pokračuje na ďalšiu dĺžku pásu.